## Slide 1
人形机器人模仿学习数据录制与真机策略推理
从示范采集、行为克隆训练，到 ROS 2 真机部署的完整链路
数据录制
模型训练
ROS 推理
真机执行
汇报内容：工程流程、数据格式、模型结构、部署方式、风险与后续计划

## Slide 2
1. 课题目标与当前方案
用人工遥操作示范训练右臂抓取策略，并在 ROS 中实现真机推理
目标：让右臂学习人工示范中的关节运动与夹爪开合
当前阶段：先建立低维状态行为克隆基线，保证工程链路打通
输入：右臂关节位置 6 + 速度 6 + 夹爪状态 1 = 13 维
输出：右臂关节目标 6 + 夹爪命令 1 = 7 维
部署：ROS 2 节点实时订阅 /joint_states 并发布控制命令
行为克隆 BC
监督学习：让模型输出动作尽量接近示范动作
Loss = MSE(pred_action, demo_action)

## Slide 3
2. 系统总体流程
录制、验证、转换、训练、推理形成闭环
人工遥操作
Raw Episode
数据校验
Dataset
BC 训练
ROS 推理
核心思想：先把真机示范规范化成可训练数据，再用同一套状态/动作定义训练模型，最后用 ROS 节点把模型输出接回真机控制话题。
data/imitation_raw
data/imitation_converted
data/imitation_runs

## Slide 4
3. 数据录制模块
demo_recorder 负责同步 joint state、动作命令和腕部相机
启动右腕相机：/right_wrist_camera/image_raw
启动真机控制栈和键盘遥操作
demo_control start / stop 控制 episode 边界
成功示范标记 valid_for_training=true
失败示范保留但不进入训练
录制依赖 topic
/joint_states
/right_joint_command
/open_right_gripper
/right_wrist_camera/image_raw
缺失输入会写入 meta.json diagnostics

## Slide 5
4. Episode 数据格式
每条示范保存为标准化目录，训练直接读取 robot_state/action
episode_000001/
meta.json / success.json
timestamps.npy
robot_state.npy [T, 13]
action.npy [T, 7]
joint_pos.npy / joint_vel.npy
obs/right_wrist_camera/*.jpg
robot_state[i]
右臂位置 6 + 速度 6 + 夹爪状态 1
action[i]
右臂目标关节 6 + 夹爪命令 1

## Slide 6
5. 数据质量验证
先过滤空数据和无效 episode，再进入训练
frames 必须大于 0
robot_state_dim 必须等于 13
action_dim 必须等于 7
图像帧数与 timestamps 对齐
不允许 NaN / Inf
success.json 中 valid_for_training=true
已发现的问题
之前 episode_000001 为 0 帧空数据
校验器已改为 ERROR
recorder 新增 diagnostics

## Slide 7
6. 数据集转换
将多条 raw episode 合并为训练数据集
Raw Episodes
convert_to_hdf5
dataset.npz
obs_state: [N, 13]
actions: [N, 7]
episode_index: 样本来源
episode_ends: episode 边界
splits.json 保存训练/验证划分
manifest.json 记录每条 episode 的样本统计
dataset.hdf5 兼容后续扩展

## Slide 8
7. 行为克隆模型
当前基线采用状态到动作的 MLP
13 维状态
7 维动作
训练目标：最小化模型预测动作与人工示范动作之间的 MSE。
优化器：AdamW；默认 batch=128，epoch=50，自动选择 CPU/CUDA。

## Slide 9
8. 训练产物与评估指标
以 best validation loss 选择部署 checkpoint
训练命令：ros2 run robot_imitation_pipeline train_bc
输出目录：data/imitation_runs/bc_state
best.pt：验证集 loss 最低的模型
last.pt：最后一个 epoch 的模型
checkpoint 保存 input_dim、action_dim、config、epoch、val_loss
汇报建议统计
episode 数量
总样本数 N
训练/验证划分
best val_loss
dry-run / 真机测试结果

## Slide 10
9. ROS 真机推理部署
新增 policy_inference.launch.py，可 dry-run 也可发布真机命令
加载 data/imitation_runs/bc_state/best.pt
订阅 /joint_states 构造 13 维输入
MLP 输出右臂目标和夹爪命令
发布 /right_joint_command 与 /open_right_gripper
默认 publish_commands=false，仅打印预测
安全参数
max_joint_step_rad 限制单步变化
stale_joint_state_sec 超时保护
publish_commands 显式开关
inference_rate_hz 控制频率

## Slide 11
10. 真机运行安全流程
先 dry-run，再小步长、低风险执行
1. 启动控制栈
2. 检查 joint state
3. Policy dry-run
4. 真机发布
机器人处于示范数据覆盖过的初始姿态附近
急停可用，周围无人员和障碍物
第一次执行建议 max_joint_step_rad=0.03~0.08 rad
先观察 dry-run 输出范围，再打开 publish_commands=true

## Slide 12
11. 当前状态与后续计划
已完成工程闭环，下一步提升策略能力
已完成
数据录制与 episode 标准化
空数据检测与 diagnostics
数据集转换与 BC 训练
ROS policy 推理 launch
模仿学习汇报文档与 PPT
下一步
采集更多有效成功示范
记录并汇报 train/val loss
真机 dry-run 与小范围闭环测试
加入视觉输入或时序模型
动作平滑、速度限制与安全策略

## Slide 13
总结
本阶段已经完成从真机示范录制、数据质量验证、训练数据转换、MLP 行为克隆训练，到 ROS 2 真机策略推理的完整工程链路。
可继续采数据
可训练 baseline
可接入 ROS 推理